Приложение № 1 к техническому заданию

Сводная ведомость объемов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Орехово-ж.д. ст.Сосново-Кривко- ж.д. ст. Петяярви |

|  | Подготовительные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срезка растительного грунта с обочин, до 0,15м с погрузкой и автовозкой на свалку на расстояние 39 км в т.ч на съездах | м3 м3 | 5240 1728 |  |
| 2. | Расчистка полосы отвода от кустарника средней густоты и мелколесья вручную с последующим вывозом порубочных остатков на расстояние 39 км | га/т | 1,96/58,80 |  |
| 3. | Рубка деревьев мягких пород с корчевкой пней в полосе отвода, с последующей вывозкой порубочных остатков на расстояние 39 км на свалку, диаметром: до 24 см до 32 см | шт шт | 30 25 |  |
| 4. | Засыпка ям после корчевки пней привозным грунтом | м3 | 55 |  |
| 5. | Срезка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной до 0.05 м методом холодного фрезерования с микропрофилированием поверхности с погрузкой и вывозом к месту складирования на расстояние до 2 км: в т.ч на дороге в т.ч на съездах | м2/м3 м2/м3 м2/м3 | 90710/4536 83720/4186 6990/350 |  |
| 6. | Демонтаж стоек с вывозом на склад ДЭП-1 Приозерского района на расстояние 8 км | шт/кг | 1/19.6 |  |
| 7. | Демонтаж щитков дорожных знаков с вывозом на склад ДЭП-1 Приозерского района на расстояние 8 км | шт/кг | 9/9 |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
| 1. | Планировка обочин экскаватором планировщиком | м2 | 35738 |  |
| 2. | Уплотнение обочин катком на пневматических шинах за 4 прохода по одному следу | м3 | 8935 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
| 1. | Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б, марки I | т | 1317 |  |
| 2. | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I, толщиной 0.06 м: в т.ч. на дороге в т.ч на съездах | м2 м2 м2 | 90710 83720 6990 |  |
| 3. | Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I, толщиной 0.05 м : в т.ч. на дороге в т.ч на съездах | м2 м2 м2 | 90710 83720 6990 |  |
| 4. | Розлив вяжущего по норме 0.0003 т/м2 | т | 27,2 |  |
| 5. | Укрепление обочин смесью асфальтобетонной крошки и щебня М1000 фр. 20-40 мм в соотношении 1:1 толщиной 0.06 м: в т.ч. на дороге в т.ч. на съездах | м2 м2 м2 | 37466 35738 1728 |  |
|  | Икусственные сооружения |  |  |  |
|  | Ж.б. трубы на км 1+816, км 2+246, км 3+257, км 8+255, км 10+142, км 10+750, км 13+720 |  |  |  |
| 1. | Прочистка входных и выходных русел труб от ила и растительных остатков на длину 3.0 м с погрузкой и вывозомна свалку на расстояние 39 км | м3 | 11.8 |  |
| 2. | Прочистка тел труб от ила и растительных остатков с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 39 км | м3 | 17.88 |  |
|  | Технические средства организации дорожного движения |  |  |  |
| 1. | Установка стоек под знаки | шт/ кг | 25/490 | 19.6 кг/шт.. |
| 2. | Устройство фундаментов для стоек | шт/ м3 | 25/1.6 | 0.064 м3/шт. |
| 3. | Установка дорожных знаков I типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 на металлических оцинкованных стойках и ж/б фундаментах |  |  | Знаки изготавливаются из высокоинтенсивной пленки типа В |
| 3.1 | 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» | шт. | 2 |  |
| 3.2 | 1.4.4 « Приближение к железнодорожному переезду» | шт. | 1 |  |
| 3.3 | 1.4.5 « Приближение к железнодорожному переезду» | шт. | 1 |  |
| 3.4 | 1.22 «Пешеходный переход» | шт. | 1 |  |
| 3.5 | 2.1 «Главная дорога» | шт. | 2 |  |
| 3.6 | 2.4 «Уступите дорогу» | шт. | 9 |  |
| 3.7 | 3.20 «Обгон запрещен» | шт. | 5 |  |
| 3.8 | 3.21 «Конец запрещения обгона» | шт. | 2 |  |
| 3.9 | 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | шт. | 2 |  |
| 3.10 | 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости» | шт. | 2 |  |
| 3.11 | 5.23.1 «Начало населенного пункта» (1,50х0,4) | шт | 1 |  |
| 3.12 | 6.13 «Километровый знак» | шт. | 5 |  |
| 3.13 | 8.13 «Направление главной дороги» | шт. | 4 |  |
| 4. | Установка пластиковых сигнальных столбиков на трубах и вдоль дорогах | шт. | 293 |  |